Aparelhos básicos de medida de comprimento e massa: Determinação de grandezas indiretas

INTRODUÇÃO
Neste experimento será calculado o volume de objetos (esferas, cilindros ou cubos metálicos), o peso e a densidade do respectivo corpo. Como o resultado depende de uma sequência de medidas realizadas diretamente, será necessário fazer o cálculo das respectivas incertezas do valor resultante. Para tal fim, serão usados dois instrumentos para medir dimensões lineares (o paquímetro e o micrômetro) e um instrumento de medida de massa (balança de dois pratos).
OBJETIVO:
•	A	finalidade	desta	experiência	é familiarizar o aluno com algumas técnicas de medidas, cuidados experimentais no laboratório, algarismos significativos, desvios avaliados e propagação de
erros,	utilizando instrumentos	de medida muito simples como o paquímetro, o micrômetro e a balança de pratos.
MATERIAL UTILIZADO:
•	Cilindros;
•	Paquímetro e micrômetro.
•	Balança de dois pratos com pesos graduados.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 1. Realizar 5 medições,

usando o paquímetro, para o diâmetro interno e externo do cilindro oco. Apresentar os dados	com	os	seus respectivos desvios.

Medidas	d	D
1	15.40mm	20.25mm
2	15.30mm	20.20mm
3	15.35mm	20.30mm
4	15.30mm	20.25mm
5	15.35mm	20.30mm

Resultado:	d = (15.34 ± 0.04)mm
D = (20.26 ± 0.04)mm

2. Determinar o volume do cilindro usando o micrômetro. Realizar 5 medições para cada variável.

Medidas	D	h
1	18.422mm	4.539mm
2	18.418mm	4.529mm
3	18.453mm	4.523mm
4	18.489mm	4.521mm
5	18.439mm	4.522mm

Resultado:	D = (18.44 ± 0.03)mm
h = (4.53 ± 0.01)mm
V = (1209.79 ± σ(D + h)).

σ(D + h)² =

𝑉 = 𝜋.𝐷2 .ℎ

4

Resultado:	D = _______________________ h = _______________________ V = _______________________

3. Determinar a densidade do cilindro. Faça 5 medidas com o paquímetro para as variáveis D e h. Usando a balança de dois pratos, determine a massa do cilindro.

𝜌 = 𝑉

𝑚

m = _________

Medidas	D	h
1
2
3
4
5

Resultado:	D = _______________________ h = _______________________ ρ = _______________________
DADOS EXPERIMENTAIS E RESULTADO (TABELAS E CÁLCULOS): Apresente o cálculo do desvio padrão para cada variável e a propagação de erro referente as etapas 2 e 3.
PROBLEMAS PROPOSTOS
1. Qual dos instrumentos você utilizaria para medir a área da base do cilindro preto? Justifique. 2. A técnica de medição de massa pode ser
considerada precisa? CONCLUSÕES.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2018